HCRLC瓦斯继电器校验仪

一．产品概述：

瓦斯继电器校验仪是一种油浸式变压器中的保护单元，瓦斯继电器校验仪是校验瓦斯继电器流速值，容积值，密封压力值的专用设备，该校验仪采用国内最先进的微机控制技术，通过检测高精度压力传感器，模拟变压器内部故障时，瞬时爆破脉冲压力方法计算出流速值，以达到检测瓦斯继电器重瓦斯保护动作值。采用精密容器结合美
国MCC公司的微压精密传感器， 检测瓦斯继电器内部排除液体体积方法计算出轻瓦斯容积值。

二．产品特点：

- 设备轻巧便携：具有体积小，重量轻，便于携带，操作简单，满足现场试验需要，节约设备和实验室大量投资等优点。
2 、多种法兰盘变头：特殊设计，方便更换、测量稳定，可对各种规格（Φ25、Φ50、Φ80以及其他口径）瓦斯继电器进行高精度稳定测量。
3 、流速测量（重瓦斯测量）：通过巧妙的管道设计， 配合法兰盘变头，采用精确计算、实验验证的压力与流速算法，精准完成各种规格瓦斯继电器的流速测量，测量分辨率达到了0.1米/秒，且重复性好。
4 、容积测量（轻瓦斯测量）：通过精确地管路计算和美国生产的微压力传感器，实现了容积的实时精准测量。测量分辨率达到了1毫升。 
5、 密封测量：通过合理的管路设计与布局，利用超静音打气泵加压模拟瓦斯内部受压来检测继电器的密封性能。
6、 设备性能稳定：信号线路、动力线路、气动管路完全分离，各模块分离布局，完善屏蔽，充分保证了设备对现场试验环境的适应性与可靠性。  
7 、触摸操作，界面美观：7寸全中文彩色触摸图形操作界面，操作直观、简单，并可对结果进行查看、分析和打印。
8、 测试时间短：本机采用最优化设计，流速检测时间比国内同类产品减少一半以上。

三．技术参数：

1：流速检测(重瓦斯)﹕0.4—1.8m/s.,最小分辨率0.1m/s.精度1.0级。

2：容积检测(轻瓦斯)﹕0—500mL。最小分辨率0.1mL.最大误差≤4％。

3：密封检测：0—150Kpa;最小分辨率0.1Kpa,精度1.0级。

时间四档选择：1分钟，5分钟，10分钟，20分钟。

4：执行标准：DLIT540—94.

四．装箱清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 微机控制箱(电气部分) |
| 1 | 信 号 电 缆 | 根 | 2 |
| 2 | 1.5m 软 管 | 根 | 1 |
| 3 | 触 摸 笔 | 根 | 2 |
| 4 | 电 源 线 | 根 | 1 |
| 5 | 玻璃保险(3A) | 个 | 若干 |
| 二 | 瓦斯继电器校验仪(机械部分) |
| 1 | 拉 杆 | 根 | 2 |
| 2 | 可调支架 | 个 | 1 |
| 3 | 接 油 盘 | 个 | 1 |
| 三 | 合 格 证 | 张 | 1 |
| 四 | 保 修 卡 | 张 | 1 |
| 五 | 检 验 报 告 | 张 | 1 |
| 六 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 七 | 专 用 工 具 | 套 | 1 |