HCTES3600三相电力谐波分析仪 (RS232)技术参数

特性：

- 10组资料显示于大LCD，易于读取。

- 可连接4组夹式电流感应器。

- 1P2W、1P3W、3P3W2M、及3P4W式功率测量。

- 真有效值测量。

- 多种电力参数测量：KW、KVAR、KVA、PF、θ、Hz及能量KWh、KVARh及KVAh测量。

- 相序指示功能。

- 背光显示功能。

- 手动资料记忆及读取功能。(99 组)

- 自动连续资料记录 (512KB内存，20,000笔)

- 可设定开始记录及结束记录时间及时间间隔。

- RS-232光接口传输，具有三相电压、电流波形显示及谐波分析功能谐波最高到 31次，可显示谐波失真总量。（谐波分析功能需连电脑才可用）

- 易于使用之按键操作。

- 掌上型设计、重量轻。

电气规格 (23℃±5℃)

交流电压测量 (V)

| 檔 位 | 测量方式 | 准确性 | 输入阻抗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600.0V | 真有效值 | ±0.5%读值±10位 (>30V) | 2MΩ |

交流电流测量 (A)

| 檔 位 | 测量方式 | 准确性 |
| --- | --- | --- |
| 250A、500A、1000A | 真有效值 | ±0.5%读值±10位 +夹式电流感应器规格 |

有效功率瓦特测量 (KW)

| 檔 位 | 准确性 | 功率因素影响 |
| --- | --- | --- |
| 600.0KW | ±0.5%读值±10位 +夹式电流感应器规格 | ±0.1%读值 |

无效功率乏尔测量 (KVAR)

| 檔 位 | 准确性 | 功率因素 |
| --- | --- | --- |
| 600.0KVAR | ±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 | ±0.1%读值 |

视在功率伏安测量 (KVA)

| 檔 位 | 准确性 |
| --- | --- |
| 600.0KVA | ±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 |

功率累积分测量

| 功率累积 | 分辨率 | 准确性 |
| --- | --- | --- |
| 0.0KWh to 9999MWh | 0.1KWh | ±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 |
| 0.0Kvarh to 9999Mvarh | 0.1Kvarh |  |
| 0.0KVAh to 9999MVAh | 0.1KVAh |  |

功率因子测量 (PF)

| 檔 位 | 准确性 | 极性显示 |
| --- | --- | --- |
| -1.000(lead) 至 0.000 to + 1.000 (lag) | ±1位 (依据测量值之计算) | 电流落后电压无显示 电流领前电压显示 "_" |

频率测量 (Hz)

| 檔 位 | 测量来源 | 准确性 |
| --- | --- | --- |
| 40Hz 至 100Hz | 电压 U1 | ±0.5%读值±1位 |

一般规格:

| 尺 寸 | 235(长) x 116(宽) x 54(高)mm |
| --- | --- |
| 操作温湿度 | 0℃ 到 50℃ (低于80%之相对湿度) |
| 储存温湿度 | -10℃ 到 60℃ (低于70%之相对湿度) |
| 附 件 | 1. 说明书 2. 软件光盘 / RS-232接线 3. 高级背包 4. 电池 ( “AA”，1.5V，8颗) 5. 电源转换器 (110V转12V ; 220V转12V) 6. 4支钩部 (1、2、3、4，线3米长) (1000A AC，口径40mm) 7. 4支鳄鱼夹 (蓝、黄、红、黑，线3米长) |